## Osnovni logički sklopovi

Prilikom obavljanja različitih zadataka računalo neprekidno izvršava logičke operacije. Korištenjem osnovnih zakona Booleove algebre može se pokazati kako se sve logičke operacije mogu pojednostavniti na negaciju, konjunkciju i disjunkciju. Posljedica primjene Booleove algebre je konstrukcija logičkih sklopova koji vjerno oponašaju značenje logičkih operacija.

Računalo pamti samo 2 stanja  (u govoru «ima napona – nema napona»).

Važno: mi samo prikazujemo ta stanja s 1 i 0  (binarni brojevni sustav).

Osnovni logički sklopovi oponašaju djelovanje osnovnih logičkih operacija.

- Sklop NE (NOT) oponaša djelovanje negacije.

- Sklop I (AND) oponaša djelovanje konjunkcije.

- Sklop ILI (OR) oponaša djelovanje disjunkcije.

Složeni logički sklopovi kreiraju se pomoću osnovnih sklopova.

# Složeni logički sklopovi

Složeni logički sklopovi prikazuju se pomoću jednadžbi, tablica istinitosti ili simboličkim prikazom. Svaki od navedenih primjera važan je u konstrukciji složenih sklopova npr. poluzbrajala.

Primjer 1.:

Jednadžba složenog logičkog sklopa glasi . Y je izlaz sklopa, a A i B su ulazi tog složenog sklopa. Svaki operator u jednadžbi predstavlja jedan osnovni logički sklop koji moramo upotrijebiti. Zaključak je – ovaj složeni sklop sastoji se od dva osnovna logička sklopa (ILI i NE). U početku sklop možemo zamisliti kao na donjem crtežu – kutiju s dva ulaza i jednim izlazom.

Sada možemo početi s detaljima (kako je sklop stvarno realiziran).

Ovaj sklop se dosta često koristi pa je dobio svoje ime – NI.

Tablica je :

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Zaključak – jednadžba, crtež  i tablica istinitosti su tri načina prikazivanja istog sklopa.

Primjer 2.: Jednadžba složenog logičkog sklopa glasi

Kad nacrtamo sklop kako je napisana jednadžba moramo upotrijebiti 5 logičkih sklopova. Treba nacrtati sklop da se vidi postupak crtanja.

Na ovom sklopu možemo primjeniti postupak minimizacije sklopa – primjeniti zakone Booleove agebre i pokušati realizirati sklop s istim djelovanjem, ali s manjim brojem osnovnih logičkih sklopova.

Osnovni zakoni Booleove algebre:

- Zakon komutativnosti :	A(B=B(A

A+B=B+A

- Zakon asocijativnosti:	(A(B)(C=A((B(C)

(A+B)+C=A+(B+C)

- Zakon distributivnosti:	A((B+C)=A(B+A(C

A+(B(C)=(A+B)((A+C)

- De Morganovi zakoni

Vidimo da se naša jednadžba  može primjenom zakona distibutivnosti napisati kao  ((. Vidimo da se u jednadžbi pojavljuju samo jedan operator, a to znači da će i sklop biti izveden s jednim logičkim sklopom (uštedili smo četiri sklopa).

Da smo dobili sklop s istim djelovanjem možemo pokazati i pomoću tablica istinitosti u oba slučaja.

| A | B |  | A(B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

pišemo sve moguće kombinacije koje se mogu pojaviti na ulazima A, B

Zadaci:

- Nacrtaj sklop zadan jednadžbom .

- Napiši tablicu istinitosti.

- Što sklop radi?

| A | B | A(B | A(B | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

### Osnovni postupci u radu sa složenim sklopovima

Kod kreiranja složenih sklopova poput poluzbrajala i punog zbrajala treba znati pretvarati jednadžbu u tablicu i obrtnuto, jednadžbu u crtež i obrnuto.

Pretvaranje tablice u jednadžbu:

- U tablici pronađemo sve redove u kojima je rezultat 1

- Ulaze u tom redu povežemo operatorom I

- Ako je vrijednost ulaza 0 tada ga pišemo kao negaciju

- Sve umnoške međusobno povežemo operatorom ILI

Primjer:

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

- U tablici pronađemo retke u kojima je rezultat 1. U ovom primjeru su to 1. i 3. red.

- U pronađenim redovima ulaze spojimo operatorom I. Za 1. redak to će biti  jer su oba ulaza 0, a za 3. redak tablice .

- Jednadžbu dobijemo povezivanjem izraza operatorom ILI

- Rezultat:

- Jednadžbu pokušavamo pojednostaviti korištenjem zakona Booleove algebre: ==

Pretvaranje jednadžbe u simbolički prikaz:

Crtanje se svodi na određivanje prioritetnih operacija.

Primjer:

- Ispod negacije je izraz u kojem je operacija najvišeg stupnja negacija, zatim konjunkcija, a zatim disjunkcija.

- Nacrtamo ulaze u sklop (A, B, C)

- Ulaz B dovedemo na NE sklop, a izlaz iz NE sklopa zajedno s ulazom s A dovedemo na I sklop. Izlaz iz I sklopa zajedno s ulazom C dovedemo na ILI sklop i konačni izlaz provučemo kroz ne sklop kao bi realizirali konačnu negaciju.

Pretvaranje jednadžbe u tablicu:

Provodimo isti postupak analize jednadžbe i utvrđujemo koje operacije su prioritetne.

Primjer:

- Jednadžba ima tri logičke varijable A, B, C. To znači da moramo napisati sve moguće kombinacije ulaza (kombinacija ima 2broj ulaznih varijabli), u ovom slučaju 8 kombinacija.

- Redoslijed kolona u tablici odgovara redoslijedu čitanja jednadžbe.

| A | B | C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Provjeru možemo napraviti tako da iz tablice napišemo jednadžbu, minimiziramo i dobijemo početnu jednadžbu.

# Text boxes

| A | Z= Ā |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| A | B | Z= A(B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

ulaz A

ulaz B

izlaz A(B

| A | B | Z=A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

ulaz A

ulaz B

izlaz A+B

A

B

A

B

A

B

A

B

C